## Slide 1
AIR BEARING
气浮轴承技术介绍
Air Bearing Technology | 原理 · 分类 · 性能 · 应用 · 趋势
汇报人：____________ 日期：____________

## Slide 2
目录
气浮轴承技术介绍
02 / 16
01
什么是气浮轴承
定义与核心思想
02
工作原理
气膜形成与承载机制
03
分类与结构形式
静压 / 动压，径向 / 止推
04
节流方式
小孔、多孔质、狭缝、表面节流
05
关键性能指标
承载力、刚度、气膜厚度、稳定性
06
优势与局限
与其他轴承的对比
07
典型应用
半导体、精密机床、计量仪器等
08
设计要点与发展趋势
关键技术与未来方向

## Slide 3
什么是气浮轴承
Air Bearing / Gas Bearing
气浮轴承技术介绍
03 / 16
气浮轴承是一种利用压缩气体（通常为空气）在相对运动表面之间形成一层极薄的高压气膜，以气膜压力支撑载荷、使两表面完全脱离接触的非接触式轴承。
■ 润滑介质：空气 / 氮气等气体，而非润滑油
■ 气膜厚度：通常 5 ~ 30 μm，相当于头发丝直径的 1/10 左右
■ 运动副之间无固体接触 → 几乎零摩擦、零磨损
■ 最早可追溯至 19 世纪中叶，20 世纪 60 年代起随精密加工与航天需求快速发展
导轨 / 轴（运动面）
气膜
气浮轴承体
压缩空气进气
气膜厚度 h ≈ 5 ~ 30 μm（放大示意）

## Slide 4
工作原理
从压缩气体到稳定承载的四个环节
气浮轴承技术介绍
04 / 16
① 供气
压缩机 / 气源提供洁净、干燥、稳压的压缩空气（典型 0.3 ~ 0.6 MPa）
② 节流
气体经节流器（小孔 / 多孔质等）降压后进入轴承间隙，节流器是产生刚度的关键
③ 成膜
气体在间隙内形成压力分布，向四周排出；压力积分即承载力
④ 自平衡
载荷↑ → 间隙↓ → 排气阻力↑ → 气膜压力↑ → 恢复平衡，形成刚度
节流孔 Ps
气膜压力分布 p(x)：中心高、边缘降至大气压 Pa
气膜压力分布示意
■ 承载力 W = ∫(p − Pa) dA，与供气压力、承载面积成正比
■ 刚度 K = −dW/dh，取决于节流器与间隙的匹配
■ 气体可压缩，设计不当会产生“气锤”自激振动
■ 理论基础：雷诺方程（Reynolds Equation）+ 气体状态方程

## Slide 5
分类与结构形式
按气膜压力来源分为静压、动压两大类；按承载方向分为径向、止推等
气浮轴承技术介绍
05 / 16
静压气浮轴承（Aerostatic）
• 依靠外部气源供气，在轴承间隙内建立压力 • 静止状态即可承载，启停无磨损 • 刚度和承载力可通过供气压力调节 • 需配套气源、过滤与稳压系统 • 应用：精密机床、测量仪器、光刻机工件台
动压气浮轴承（Aerodynamic）
• 依靠表面高速相对运动将气体“楔入”间隙形成动压 • 无需外部气源，结构简单、自给自足 • 低速启停时存在干摩擦，需耐磨涂层 • 典型结构：箔片轴承、螺旋槽轴承 • 应用：涡轮增压器、空气循环机、高速鼓风机
按承载方向 / 结构形式
径向轴承
承受径向载荷 支撑旋转主轴
止推轴承
承受轴向载荷 圆盘 / 环形结构
球面轴承
多自由度支撑 自动调心
平面导轨
直线运动导向 气浮工作台 / 平台
多孔质轴承
整面均匀出气 刚度高、抗气锤

## Slide 6
节流方式
节流器决定了静压气浮轴承的刚度、承载力与稳定性，是设计的核心
气浮轴承技术介绍
06 / 16
小孔节流
Orifice
在轴承面加工 φ0.1 ~ 0.3 mm 的小孔，气体经小孔降压进入间隙。
结构简单、成本低；刚度中等；需防止气锤振动
多孔质节流
Porous
采用多孔石墨、烧结金属或陶瓷作为轴承面，气体从整个表面均匀渗出。
刚度高、承载均匀、抗气锤能力强；渗透率一致性要求高
狭缝节流
Slot
通过环形或条形狭缝供气，气体沿缝隙分布进入间隙。
出气均匀、承载力大；加工难度较高
表面节流
Surface-Restricted
利用轴承面上极浅的均压槽或微结构进行节流。
耗气量小、稳定性好；对加工精度要求极高

## Slide 7
关键性能指标
评价气浮轴承的主要参数及影响因素
气浮轴承技术介绍
07 / 16
承载力
Load Capacity
气膜压力对承载面积的积分。 影响因素：供气压力、有效承载面积、节流方式。 典型值：0.1 ~ 0.5 MPa × 有效面积。
刚度
Stiffness
单位位移所需的载荷变化量，决定抗扰动能力。 典型值：10 ~ 500 N/μm。 多孔质 > 狭缝 > 小孔。
气膜厚度
Film Thickness
一般 5 ~ 30 μm。过厚刚度下降、耗气量增加； 过薄易碰磨。设计常取最大刚度点对应间隙。
耗气量
Air Consumption
决定气源成本与噪声。 与间隙三次方成正比（h³），对间隙极为敏感。
运动精度
Motion Accuracy
气膜的均化效应可使运动误差小于零件加工误差。 回转精度可达 10 ~ 50 nm，直线度可达亚微米。
稳定性
Stability
需避免“气锤”自激振动及高速涡动。 措施：减小气腔容积、采用多孔质节流、增加阻尼。

## Slide 8
核心优势
为什么高端装备选择气浮轴承
气浮轴承技术介绍
08 / 16
01
极高精度
气膜均化效应，回转误差可达纳米级，远优于滚动轴承
02
零摩擦 零磨损
非接触运行，无静摩擦、无爬行，寿命几乎无限
03
高速性能
气体黏度低，发热小，适合超高转速（可达数十万 rpm）
04
洁净无污染
无油润滑，适用于洁净室、真空、食品与医疗环境
05
低振动 低噪声
无滚动体，运行平稳，振动量级极低
06
宽温度范围
气体黏度随温度变化小，极端温度下仍可工作

## Slide 9
局限与挑战
应用气浮轴承需要面对的现实问题及应对思路
气浮轴承技术介绍
09 / 16
局限 / 挑战
原因说明
应对措施
承载力与刚度相对较低
气体黏度仅为油的约 1/1000，同尺寸下承载能力远低于液体静压轴承。
增大承载面积、提高供气压力、采用多孔质或真空预载
依赖洁净稳定的气源
需要压缩机、干燥器、多级过滤与稳压装置，系统复杂度与运行成本增加。
配置 0.01 μm 级过滤、精密减压阀、储气罐缓冲
加工与装配精度要求极高
间隙仅十余微米，零件平面度、圆度需达到亚微米级。
超精密磨削 / 研磨 / 刮研，恒温装配
稳定性问题
气体可压缩性导致气锤振动；高速动压轴承存在半速涡动。
优化节流参数、减小气腔容积、增加阻尼结构
断气风险
一旦供气中断轴承即刻接触，可能造成划伤或抱死。
设置备用气源、断气报警、耐磨涂层保护

## Slide 10
与其他轴承的对比
气浮轴承 vs 滚动轴承 vs 液体静压轴承 vs 磁悬浮轴承
气浮轴承技术介绍
10 / 16
对比项 | 气浮轴承 | 滚动轴承 | 液体静压轴承 | 磁悬浮轴承
摩擦 / 磨损 | 几乎为零 | 存在滚动摩擦与磨损 | 极低（液膜） | 零
回转精度 | ★★★★★ (nm 级) | ★★☆☆☆ (μm 级) | ★★★★☆ | ★★★☆☆
承载力 / 刚度 | 较低 | 高 | 很高 | 中等
极限转速 | 很高 | 中等 | 中等（发热） | 很高
洁净度 | 无油，洁净 | 需润滑脂 / 油 | 有油污染风险 | 洁净
辅助系统 | 气源 + 过滤 | 无 | 液压站 + 冷却 | 控制器 + 传感器
成本 | 中高 | 低 | 高 | 很高
典型场景 | 光刻机、测量机、精密主轴 | 通用机械 | 重型精密机床 | 高速透平、飞轮储能

## Slide 11
典型应用领域
凡是追求“极致精度、极高转速、绝对洁净”的场合，几乎都有气浮轴承的身影
气浮轴承技术介绍
11 / 16
半导体装备
光刻机工件台 / 掩模台、晶圆检测、划片机主轴
超精密机床
金刚石车床、超精密磨床、非球面加工主轴
精密计量仪器
三坐标测量机（CMM）、圆度仪、轮廓仪、激光干涉台
高速旋转机械
涡轮增压器、空气循环机、高速电主轴、牙科手机（50 万 rpm）
航空航天
惯性导航陀螺、卫星姿控飞轮、低温透平膨胀机
电子与信息
硬盘磁头（动压气膜）、PCB 钻孔主轴、晶圆搬运机器人
医疗与科研
CT 旋转机架、显微镜载物台、同步辐射光束线精密平台
能源与低温
氦气透平、LNG 膨胀机、燃料电池空压机

## Slide 12
应用聚焦：光刻机气浮工件台
气浮轴承在超精密运动系统中的典型集成方案
气浮轴承技术介绍
12 / 16
花岗岩基座（平面度 < 1 μm）
气浮滑块 / 工件台 （底部多个气浮垫 + 真空预载）
晶圆 / 掩模
直线电机驱动 + 激光干涉仪 / 光栅反馈
气膜
■ 需求：纳米级定位精度 + 米/秒级高速扫描 + 洁净无尘
■ 方案：静压气浮垫承载，真空预载提高刚度、消除间隙漂移
■ 导向：花岗岩导轨 + 多组气浮垫形成闭环约束
■ 驱动：直线电机非接触驱动，与气浮轴承配合实现“全非接触”运动
■ 反馈：双频激光干涉仪，分辨率 < 1 nm
■ 效果：重复定位精度 ±几 nm，无磨损、无爬行、使用寿命长

## Slide 13
设计要点与关键技术
一套可靠的气浮轴承系统 = 结构设计 + 加工工艺 + 气源保障 + 仿真验证
气浮轴承技术介绍
13 / 16
结构参数设计
■ 间隙、节流孔径 / 数量、气腔容积的匹配优化
■ 最大刚度点设计，兼顾耗气量
■ 预载方式：重力 / 真空 / 磁力 / 对置轴承
材料选择
■ 轴承体：铝合金、不锈钢、陶瓷、多孔石墨
■ 导轨：花岗岩、陶瓷、硬质合金
■ 考虑热膨胀匹配与耐磨性
超精密加工
■ 平面度 / 圆度 ≤ 0.5 μm，表面粗糙度 Ra ≤ 0.1 μm
■ 小孔微细加工（激光 / 电火花）
■ 多孔质材料渗透率的均匀性控制
气源系统
■ 多级过滤（≤ 0.01 μm）+ 冷冻 / 吸附干燥
■ 精密减压稳压，压力波动 < 1%
■ 储气罐缓冲、断气保护
仿真与试验
■ CFD / 雷诺方程求解压力分布
■ 刚度、承载、稳定性（气锤）分析
■ 电容测微 / 激光干涉测试气膜厚度与刚度
集成与控制
■ 与直线电机、光栅 / 干涉仪的集成
■ 热管理与环境控制（恒温 ±0.1 ℃）
■ 主动控制气浮轴承（可变节流）

## Slide 14
发展趋势
气浮轴承技术的未来方向
气浮轴承技术介绍
14 / 16
更高刚度
多孔质 + 真空预载、复合节流、主动控制气浮轴承，突破气浮刚度瓶颈
智能化
内置压力 / 位移传感器，实时监测气膜状态，实现故障预警与自适应调节
新材料
多孔陶瓷、碳纤维复合材料、新型多孔石墨，提升刚度、减轻重量、降低热变形
集成化 / 模块化
气浮轴承与直线电机、光栅尺一体化设计，形成标准化气浮运动模组
动压箔片轴承
面向无油透平机械（燃料电池空压机、微型燃气轮机）的高温高速箔片轴承
数字化设计
多物理场耦合仿真、数字孪生与 AI 优化，缩短研发周期

## Slide 15
总结
气浮轴承技术介绍
15 / 16
原理
压缩气体在微米级间隙内形成气膜，以压力支撑载荷，实现完全非接触运动。
分类
静压（外部供气）与动压（自生压力）两大类；径向、止推、平面导轨等多种结构。
特点
极高精度、零摩擦零磨损、高速洁净；但承载刚度较低、依赖气源、加工要求高。
应用
半导体光刻、超精密机床、精密计量、高速旋转机械、航空航天等高端领域的关键部件。
趋势
高刚度化、智能化、新材料、模块化集成与数字化设计。

## Slide 16
谢谢观看
Thank You | 欢迎交流与指正
气浮轴承技术介绍